## Slide 1
SIPAS – Semana Internacional Paulista de Águas Subterrâneas
19 a 22 de Março de 2025, Bauru (SP)
A biosfera sob os nossos pés
A avanços na biogeoquímica de subsuperfície e as implicações para remediação do solo e das águas subterrâneas
Philippe Van Cappellen
Modificado de Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.
Tradução: Claudia Varnier (IPA/SEMIL)/Revisão: Cristina Rossi Nakamura (UNIFESP)

## Slide 2: A biosfera terrestre em subsuperfície
Fonte: Lawrence Berkeley National Laboratory
Biosfera “oculta”:
  Diversos habitats
  Funções ecológicas
  Serviços ecossistêmicos
“Estima-se que a subsuperfície terrestre seja o maior reservatório de vida microbiana no planeta” (Amundson et al., 2025)

## Slide 3: Caracterização microbiológica em subsuperfície
abundância
diversidade de espécies
diversidade funcional
atividade metabólica

## Slide 4: Vida = desequilíbrio redox
Composto A = doador de elétrons
Composto B = aceptor de elétrons
Fonte: https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Microbiology_%28Bruslind%29/12%3A_Energetics_and_Redox_Reactions
energia
+

## Slide 5: Energia celular
Cortesia: Christina Smeaton
ox: oxidante
red: redutor
A ENERGIA REQUER:
m: taxa de crescimento
ED: doador de elétrons
EA: aceptor de elétrons
8 e-
PRODUÇÃO DE ENERGIA
catabolismo
anabolismo
manutenção
dissipação
Notes: ox: oxidado
red: reduzido

## Slide 6: O que é DG?
Energia Livre de Gibbs = fração de energia total utilizada por uma reação
Notes: fração utilizável da energia total gerada por uma reação

## Slide 7: Produção de energia celular = poder redutor
Fonte: https://courses.lumenlearning.com/suny-wmopen-biology1/chapter/redox-reactions/
Notes: Produção de energia celular
Reducing power = poder redutor
Glicose – muitas ligações C-C e C-H com elétrons de “alta energia”
Dióxido de carbono – somente ligações C=O com elétrons de “baixa energia”

## Slide 8: Poder redutor = “comida”
e-
Notes: Reducing power = poder redutor

## Slide 9: Biorremediação de urânio: Bioestimulação
U6+ solúvel
U4+ insolúvel
U6+ + doador de elétrons  U4+ + CO2 + energia
Certos microrganismos podem "respirar" acoplando a redução de U⁶⁺ à oxidação de compostos orgânicos
e-
fonte externa
bioestimulação
Na biorremediação do urânio ocorre a imobilização de U6+ (solúvel), a partir de sua redução a U4+ (insolúvel).
Notes: Certos microrganismos podem "respirar" acoplando a redução de U⁶⁺ à oxidação de compostos orgânicos

## Slide 10: Rifle, Colorado (EUA)

## Slide 11: Experimento de bioestimulação em escala de campo
Local de processamento de minério de urânio nos anos de 1940 e 1950, com a produção de yellowcake para combustível nuclear
As atividades foram encerradas em 1958, deixando para trás os rejeitos da mina ao longo do rio Colorado
Os rejeitos foram removidos em 1990, mas o U6+ já tinha contaminado o aquífero, que descarrega lentamente no rio
O Departamento de Energia dos EUA optou pela precipitação redutiva in situ, mediada por microorganismos (ou induzida por microorganismos), para fixar o U no meio poroso
A estratégia de bioestimulação consistia na injeção de doadores de elétrons (p.e., melaço, acetato, etanol) em subsuperfície para “alimentar” os microrganismos redutores de U
No início da década de 2000, efetuou-se um experimento de campo com acetato
Bioestimulação
e-
Doadores de elétron (fonte externa)
Notes: in situ, microbially mediated reductive precipitation to lock the U into the aquifer matrix. = precipitação redutiva in situ mediada por micro-organismos (ou induzida por micro-organismos)
doadores de electrões = doadores de elétrons (por exemplo, melaço…)
efectuada = efetuada

## Slide 12: Rifle, Colorado (EUA)

## Slide 13: Injeção e poços de monitoramento
Fonte: Anderson et al. (2003). Stimulating the in situ activity of Geobacter species to remove uranium from the groundwater of a uranium-contaminated aquifer. Applied and Environmental Microbiology 69, 5884-5891

## Slide 14: Injeção de acetato

## Slide 15: Poços de monitoramento: dados e modelagem
Fonte: Li et al. (2009). Mineral transformation and biomass accumulation associated with uranium bioremediation at Rifle, Colorado.
Environmental Science & Technology 43, 5429-5435.

## Slide 16: Atenuação “natural”: doadores de elétrons in situ
Compostos inorgânicos:
Solutos: H2, H2S, , CH4
Minerais: FeS2, ferrugem, minerais contendo Fe2+, S0
Compounds orgânicos:
Matéria orgânica natural (MON: particulado, dissolvida)
Querogênio, betume

## Slide 17: O que fazemos agora?
Fonte: Zheng et al. (2020). Environmental Science & Technology 54, 15778–15788.
1. Abordagem de múltiplos isótopos e traçadores
2. Perfilagem multi-ômica
3. Caracterização molecular e energética da matéria orgânica natural (MON)
Avanços:

## Slide 18: Avanços (1)
1. Abordagem de múltiplos isótopos e traçadores
Identificação da fonte de contaminação
  matéria orgânica, contaminantes
Reações bióticas-abióticas
  interações mineral-microorganismo
  ciclos crípticos
(Multi) modelos de abordagem
  modelos de mistura (p.e., abordagens bayesianas)
  transporte reativo com isótopos
Fonte: Kendall et al. (2007), In: Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science (Eds: R. Mitchener and K. Lajtha). Wiley Online Books ISBN: 9781405126809

## Slide 19: Avanços (2)
2. Perfilagem ômica das comunidades microbianas (estrutura e atividade)
Fonte: Sharma et al. (2022). Omics approaches in bioremediation of environmental contaminants: An integrated approach for environmental safety and sustainability. Environmental Research 211, 113102.

## Slide 20: Avanços (3)
3. Caracterização molecular e energética da matéria orgânica natural (MON)
Fonte: USDA
abundância
diversidade molecular
estado físico
conteúdo energético

## Slide 21: Caracterização molecular da MON
Fonte: Cabugao et al. (2022). Characterizing natural organic matter transformations by microbial communities in terrestrial subsurface ecosystems: A critical review of analytical techniques and challenges. Frontiers in Microbiology 13, 864895
Espectrometria de ressonância ciclotrônica de íons por transformada de Fourier (FTICR-MS)
Espectrometria de massa de razões isotópicas (IRMS)
Ressonância nuclear magnética (NMR)
Matrizes de excitação-emissão (EEMs)
Espectrometria por infravermelho com transformada de Fourier (FTIR)
Espectroscopia de absorção de raios-X próxima à borda (XANES)
Microscopia eletrônica de varredura/Espectroscopia de estrutura fina de absorção de raios-X próxima à borda (NEXAFS) com espectrometria de massa de íons secundários de alta resolução (SXTM/NEXAFS com NanoSIMS)
Espectrocospia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS)
Detecta centésimos de milhares de compostos individuais
Permite a classificação em grupos de compostos

## Slide 22: Matéria orgânica natural (MON)
Fonte: USDA

## Slide 23: Matéria orgânica natural (MON)
Fonte: USDA
Fonte: Pi et al. (2023). Loss of selenium from mollisol paddy wetlands of cold regions: Insights from flow-through reactor experiments and process-based modeling. Environmental Science & Technology 57, 6228-06237.

## Slide 24: Estado de oxidação do carbono orgânico (NOSC)
Semi-reação de oxidação de um composto orgânico:
Estado de oxidação nominal do carbono orgânico :
Fonte: LaRowe and Van Cappellen (2011). Degradation of natural organic matter: A thermodynamic analysis. Geochimica et Cosmochimica Acta 75, 2030–2042.

## Slide 25: NOSC e Energia Livre de Gibbs
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
160
140
120
100
80
60
40
20
0
[kJ (mol C)-1]
NOSC
: energia de Gibbs padrão da semi-reação de oxidação do carbono orgânico
Fonte: LaRowe and Van Cappellen (2011). Degradation of natural organic matter: A thermodynamic analysis. Geochimica et Cosmochimica Acta 75, 2030–2042.

## Slide 26: Bioenergética: acoplamento dos fluxos de carbono e de energia
Fonte: Calabrese et al. (2021). Energetic scaling in microbial growth. PNAS 118, e2107668118.

## Slide 27: Incubações solo-água: Fluxos de CO2 e CH4
Fonte: Li et al. (2024). Mollisol erosion-driven efflux of energetic organic carbon and microflora Increases greenhouse gas emissions from cold-region rivers. Environmental Science & Technology 58, 10298–10308.
: v entre o início e o final das incubações
unsaturated hydrocarbons
proteins
lipids
aminosugars
condensed aromatics
lignin
carbohydrates
tannins
Decréscimo de
mais
energia
menos
energia

## Slide 28: Contaminação de aquíferos por arsênio
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.
Bacia de Datong (NE da China)
Alto conteúdo de As nas águas subterrâneas
Bacia aluvial-lacustre
Concentração de arsênio dissolvido (As): <1 μg L-1 a > 2500 μg L-1
46 amostras de água subterrânea (alvo: zona de As dissolvido)
Metagenoma: genes funcionais
  redução de As(V)
  oxidação de As(III)
  metilação de As
Matéria orgânica dissolvida (MOD)
  FTICR-MS: caracterização molecular
  NOSC: DG para oxidação de COD
Hidroquímica inorgânica de detalhe
  Especiação redox do As

## Slide 29: Geoquímica redox do arsênio: As(V) e As(III)
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.
Bacia de Datong (NE da China)
Alto conteúdo de As nas águas subterrâneas
As5+
As3+
arsenato: MENOS
solúvel, móvel e tóxico
arsenito: MAIS
solúvel, móvel e tóxico

## Slide 30: Condições de não-equilíbrio do arsênio
As(V)/As(III)
redox disequilibrium
Bacia de Datong (NE da China)
Alto conteúdo de As nas águas subterrâneas
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.

## Slide 31: Redução de As(V) associada à oxidação de COD
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.

## Slide 32: Genes funcionais

## Slide 33: Geoquímica + bioenergética + genes funcionais
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.

## Slide 34: Geoquímica + bioenergética + genes funcionais
Fonte: Pi et al. (2024). Arsenic redox disequilibrium in geogenic contaminated groundwater: Bioenergetic insights from organic molecular characterization and gene-informed modeling. Water Research 267, 122459.

## Slide 35: Transcrição e tradução
DNA
mRNA
Enzima
Notes: Transcrição e tradução

## Slide 36: Transcritos de desnitrificação: narG e nirS
“Os dados de transcritos podem auxiliar na identificação de reações-chave, especialmente se os produtos intermediários apresentarem baixas concentrações e não puderem ser detectados.”
Fonte: Störiko et al. (2021). Does it pay off to explicitly link functional gene expression to denitrification rates in reaction models? Water Research 267, 122459.
Notes: Transcritos de desnitrificação: narG e nirS (no caso entendo que ele está se referindo ao produto da transcrição, que são os transcritos e não à transcrição em si)
“Dados de transcritos podem auxiliar na identificação de reações-chave, especialmente se produtos intermediários estiverem em baixas concentrações e não puderem ser detectados”

## Slide 37: Transcritos: dinâmica em zonas ripárias
Fonte: Störiko et al. (2022). Denitrification-driven transcription and enzyme production at the river-groundwater interface: Insights from reactive-transport modeling. Water Resources Research 58, e2021WR031584.
Notes: Transcritos: …

## Slide 38: Resolução da amostragem
O principal desafio à interpretação quantitativa dos dados relativos a transcritos e enzimas de sistemas em subsuperfície é a limitação da frequência e da resolução espacial da amostragem.
Fonte: Störiko et al. (2022). Denitrification-driven transcription and enzyme production at the river-groundwater interface: Insights from reactive-transport modeling. Water Resources Research 58, e2021WR031584.

## Slide 39: Mensagens finais
A caracterização molecular da matéria orgânica natural (NOM), juntamente com as estimativas bioenergéticas, podem auxiliar na identificação de zonas de reação microbiana em subsuperfície.
A resolução temporal e espacial da amostragem de águas subterrâneas impõe limitações práticas à interpretação de dados moleculares, ômicos e MON.
Os métodos ômicos podem fornecer dados mais detalhados sobre a estrutura, as funções e a atividade das comunidades microbianas em subsuperfície.
A nova geração de ferramentas de modelagem de transporte reativo, baseadas em genes e bioenergética, tem contribuído para suprir as lacunas do conhecimento sobre os dados temporais e espaciais, que são inerentes à investigação das águas subterrâneas.
Notes: ómicos – ômicos
Ferramentas de modelagem

## Slide 40
Obrigado pela atenção
Think of the world as a restaurant.
K.K. Turekian (sometime in the late 1980s)